## Slide 1: SEMINARIO PADOVA 4 OTTORE 2023
ISOLANTI A BASSO SPESSORE E CERTIFICAZIONI
Dott. Alessio Masini
Consulente PassivHouse

## Slide 2: SOMMARIO:
Cos’è la certificazione DoP e a chi serve?
Come deve venire strutturata una certificazione DoP?
Prestazioni materiali isolanti
Certificazione CAM

## Slide 3: CERTIFICAZIONE DOP
Cos’è e a chi serve?

## Slide 4
Se andiamo sui motori di ricerca è difficile trovare delle spiegazioni approfondite

## Slide 5
Suggerimento n. 138/35 del 14 marzo 2014 RC/CC
NUOVA MARCATURA CE E DOP PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE
Per le imprese cambia la documentazione da richiedere obbligatoriamente ai propri
fornitori (produttori o commercianti) dei prodotti da costruzione fabbricati in serie e
coperti da specifica norma europea armonizzata. Detti prodotti, fabbricati e venduti
DOPO il 1° luglio 2013, devono essere accompagnati da un nuovo documento
denominato DOP (Dichiarazione di Prestazione) e avere contestualmente la nuova
marcatura CE secondo il Regolamento Europeo n. 305/2011, c.d. CPR (Construction
Products Regulation).

## Slide 6
Il Regolamento UE n. 305/2011, (c.d. CPR - Construction Products Regulation), del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (pubblicato il 4 aprile 2011 sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea), è entrato pienamente in vigore il 1° luglio 2013 e, da tale data, ha abrogato la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio (c.d. CPD - Construction Products Directive).
Detto Regolamento introduce novità, chiarimenti, semplificazioni e obblighi per i vari operatori economici (produttori, mandatari, distributori/commercianti, importatori) che operano nel mercato dei prodotti da costruzione fabbricati in serie, coperti da specifica norma armonizzata e commercializzati dopo il 1° luglio 2013.

## Slide 7
Il provvedimento coinvolge anche le imprese edili, a livello documentale, nelle fasi di
approvvigionamento dei sopraccitati prodotti da costruzione che necessariamente dovranno
essere accompagnati da un nuovo documento denominato DOP (Dichiarazione di Prestazione)
e contestualmente possedere la nuova Marcatura CE secondo il nuovo Regolamento Europeo
n. 305/2011.

## Slide 8: ATTENZIONE ALLE SANZIONI

## Slide 9: SANZIONI
I prodotti da costruzione che risultino non muniti del marchio CE o della Dichiarazione di Prestazione DOP o dell’Attestato di conformità, devono essere immediatamente ritirati dal commercio e non possono essere incorporati o installati in edifici. L’accertata violazione ed emissione del processo verbale di constatazione al possessore di prodotti (cioè fabbricante o distributore/commerciante) e/o al costruttore dell’edificio comporta:
- temporanea non commerciabilità dei prodotti stessi;
e
- ordine di sospensione dei lavori.
Entro i novanta giorni successivi il Ministero dal quale dipendono i verbalizzanti, se ravvisa sussistenti gli illeciti, emana provvedimento motivato definitivo e lo comunica al fabbricante o suo mandatario e al distributore/commerciante, nonché al costruttore (in tal caso, l’importo del costo della verifica o del controllo a carico dei sopracitati soggetti, è maggiorato del 50 percento).

## Slide 10: In sintesi, la certificazione DoP/CE elimina e sostituisce tutti i certificati e le prove di laboratorio che venivano forniti prima del 2011, togliendo l’obbligo ai produttori di fornire le prove di laboratorio e altri certificati.

## Slide 11: IMPORTANTE
è verificare che una DoP sia stata redatta secondo quanto è prescritto dalla 305/2011, ovvero nell’Allegato III contenuto in essa.

## Slide 15: Un DoP per essere in regola ed avere valore di legge come specificato nel Regolamento UE 305/2011 deve riportare questi elementi fondamentali:
Numero norma armonizzata o di ETA
Laboratorio autorizzato presso a Comunità europea NANDO
Marcatura CE
Simbologia dei valori di conducibilità termica o resistenza termica riconosciuti nelle norme UNI EN
Richiami alla 305/2011
Firma e timbro del produttore

## Slide 17: ATTENZIONE!! Il tecnico non è un poliziotto o un investigatore, il compito del tecnico è valutare la congruità dei certificati DoP forniti dall’azienda secondo la 305/2011. Nel caso in cui il certificato è stato redatto come richiesto dalle normative, sarà l’unico certificato che deresponsabilizza il tecnico (non le schede tecniche), valendo a questo punto la dicitura presente in fondo al DoP:

## Slide 19: Nano-ceramici e materiali nanoporosi

## Slide 23: Sistemi a processi di produzione di nanomateriali (nano-manufacturing)
Lo sviluppo delle capacità produttive di nanomateriali (e sistemi) è la chiave di volta per riuscire ad attualizzare i benefici potenziali delle nano‐tecnologie e fare in modo che la società possa usufruirne.

## Slide 24
In questo documento si intende per nanomanufacturing l’insieme di tutte le metodologie che hanno la capacità di trasformare in modo riproducibile quantità non esigue di materia – da forma massiva o da strutture atomiche, molecolari e super‐molecolari – in materiali dotati di nanostruttura o alla nano‐scala. Addizionalmente il nanomanufacturing include anche le tecnologie per integrare i nanomateriali come componenti di sistemi e/o dispositivi.

## Slide 26: Hanno detto che:
Ad oggi non ci risultano esistere in commercio prodotti con marcatura CE materiali isolanti con lambda dichiarati λD inferiori a 0,015 W/mK.

## Slide 30
Solo pensieri di parte che non hanno nessun riscontro normativo e non menzionati nella 305/2011.

## Slide 31: PRESTAZIONI MATERIALI ISOLANTI

## Slide 35: Altro esempio di prodotto simil-Bronya
Manca il marchio CE, che secondo le norme dev’essere riportato, se conseguito, sul DoP.
Nel titolo non viene citato il regolamento 305/2011, cosa che per normativa ci deve essere.
Lamda non presente nelle norme UNI EN

## Slide 36: Rasanti tipo Bronya Non si fa menzione del laboratorio accreditato in cui sono state svolte le prove
Non è specificata la tipologia di Lambda e non riporta la norma con la quale è stato testato il prodotto

## Slide 37: Anche questo DoP non garantisce il tecnico
Manca il laboratorio accreditato nel NANDO presso la comunità EU
Non è indicata la norma specifica di laboratorio del test
Mancano la firma ed il timbro del produttore

## Slide 38: Isolanti termoriflettenti come evidenziato dall’ENEA nella sua nota dei materiali isolanti di dicembre 2020

## Slide 39: Il nostro DoP soddisfa in pieno le normative attuali sui termoriflettenti e quello richiesto per gli isolanti in generale dall’ENEA

## Slide 40: DoP di un prodotto di un altro termoriflettente facente parte di associazioni
Datato 20/08/2020 e firmato dal Responsabile tecnico, che per normativa europea non dovrebbe firmare personalmente i DoP e non si fa menzione della normativa EN 16012.
E peccato che manchi addirittura il valore termico del lambda e della R, cosa che invece è riportata sulla scheda tecnica.

## Slide 41: In questo certificato DoP
Viene indicata una norma armonizzata, non compare l’ETA, né il valore termico e non si fa menzione della normativa EN 16012.
Ricordiamo a tutti che se mancano i valori Lambda il produttore non garantisce nessun risultato termico.

## Slide 42
?

## Slide 43: Prova con termoflussimetro, peccato che non sia una prova, ma una simulazione di calcolo fatta da un’università senza valore giuridico.

## Slide 44
CERTIFICAZIONE CAM

## Slide 45: Paragrafo corretto richiesto per i bonus

## Slide 46
Se i CAM non seguono le prescrizioni indicate precedentemente non possono venire utilizzati per i bonus.

## Slide 47: Decorus vince il premio Le Fonti Awards 2023 per l'innovazione Motivazione: per essere una realtà di successo nel settore dell’isolamento energetico per nanotecnologie. Per la capacità di proporre soluzioni sostenibili e innovative, fornendo un servizio completo che comprende, tra le altre cose, la consulenza e l’assistenza al cliente. Per la risoluzione sempre repentina di qualsiasi problematica, sinonimo di affidabilità e serietà.

## Slide 48: Decorus Vi ringrazia per la cortese attenzione Dott. Alessio Masini – Consulente PassivHaus