## Slide 1
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato
Seminario tecnico:
L’innalzamento della falda a Prato
LINEE GUIDA E DI CONTROLLO PER GLI IMMOBILI INTERESSATI DALL’INNALZAMENTO DELLA FALDA
A cura di:
Dott. Ing. Alessandro Becherucci
Prato , Palazzo delle Professioni
Martedì, 16 Dicembre 2014

## Slide 2
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DIFESA PASSIVA -POSSIBILI INTERVENTI
POMPAGGIO DELL’ACQUA
SIGILLATURA GIUNTI E FESSURE
RIDUZIONE DELLA PERMEABILITA’
REALIZZAZIONE DI CAPPOTTI
INIEZIONI NEL TERRENO
RIPRISTINO DELLE STRUTTURE
SALVAGUARDIA DAI CEDIMENTI
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
INNALZAMENTO DELLA FALDA:
LINEE GUIDA DI CONTROLLO E DI INTERVENTO
PER GLI IMMOBILI INTERESSATI
COMUNE DI MILANO E REGIONE LOMBARDIA
PROCEDURA DI CONTROLLO:
RILIEVI;
PRELIEVI;
PROVE IN SITU E DI LABORATORIO.
LINEE GUIDA DI INTEVENTO:
DIFESA ATTIVA;
DIFESA PASSIVA;
RIPRISTINO DELLE STRUTTURE;
SALVAGUARDIA DEI CEDIMENTI.
Per edifici di nuova realizzazione
PROVINCIA DI BERGAMO -
PROTEZIONE E SICUREZZA DEGLI EDIFICI
E DELLE FALDE IDRICHE IN PROVINCIA DI BERGAMO: Linee Guida di riferimento per la corretta progettazione e realizzazione di edifici ed opere di varia ingegneria in presenza di falde idriche sotterranee e superficiali

## Slide 3
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DIFESA PASSIVA -POSSIBILI INTERVENTI
POMPAGGIO DELL’ACQUA
SIGILLATURA GIUNTI E FESSURE
RIDUZIONE DELLA PERMEABILITA’
REALIZZAZIONE DI CAPPOTTI
INIEZIONI NEL TERRENO
RIPRISTINO DELLE STRUTTURE
SALVAGUARDIA DAI CEDIMENTI
PROCEDURA DI CONTROLLO
RILIEVI
ispezione visiva preliminare;
rilievo dei livelli di falda;
rilievo del degrado (efflorescenze, distacco copriferri, etc.);
zone di venuta e infiltrazione di acque;
quadro fessurativo.
PRELIEVI
campioni di calcestruzzo;
campioni di armatura metallica;
campioni di muratura;
acqua di falda;
campioni di terreno.
PROVE
Prove in situ:
pacometro, sclerometro e prove soniche sul calcestruzzo
monitoraggio quadro fessure;
monitoraggio livello falda;
prove penetrometriche terreno.
Prove di laboratorio:
rottura del calcestruzzo;
analisi chimiche calcestruzzo;
trazione ferro da c.a.;
prove su murature;
prove di laboratorio su provini di terreno.

## Slide 4
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DIFESA PASSIVA -POSSIBILI INTERVENTI
POMPAGGIO DELL’ACQUA
SIGILLATURA GIUNTI E FESSURE
RIDUZIONE DELLA PERMEABILITA’
REALIZZAZIONE DI CAPPOTTI
INIEZIONI NEL TERRENO
RIPRISTINO DELLE STRUTTURE
SALVAGUARDIA DAI CEDIMENTI
DIFESA PASSIVA
POSSIBILI INTERVENTI
POMPAGGIO DELL’ ACQUA DALL’INTERNO;
SIGILLATURA DI GIUNTI E FESSURE;
RIDUZIONE DELLA PERMEABILITA’ DEI MATERIALI E DELLE MURATURE;
CAPPOTTI ESTERNI ;
CAPPOTTI INTERNI ;
IMPERMEABILIZZAZIONI DEL TERRENO MEDIANTE INIEZIONI.

## Slide 5
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DIFESA PASSIVA -POSSIBILI INTERVENTI
POMPAGGIO DELL’ACQUA
SIGILLATURA GIUNTI E FESSURE
RIDUZIONE DELLA PERMEABILITA’
REALIZZAZIONE DI CAPPOTTI
INIEZIONI NEL TERRENO
RIPRISTINO DELLE STRUTTURE
SALVAGUARDIA DAI CEDIMENTI
POMPAGGIO DELL’ ACQUA DALL’ INTERNO
Il pompaggio delle acque infiltrate dall’interno è l’operazione preliminare a qualsiasi intervento di difesa passiva.
Si tratta di un’operazione potenzialmente pericolosa e si devono quindi valutare i seguenti aspetti:
eventuali variazioni di carico, non previste in fase di progetto, dovute al pompaggio;
eventuale trascinamento di parti fini con conseguente impoverimento delle caratteristiche portanti del terreno.
VALUTAZIONE DELLA NECESSITA’ DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI CEDIMENTI IN FONDAZIONE

## Slide 6
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DIFESA PASSIVA -POSSIBILI INTERVENTI
POMPAGGIO DELL’ACQUA
SIGILLATURA GIUNTI E FESSURE
RIDUZIONE DELLA PERMEABILITA’
REALIZZAZIONE DI CAPPOTTI
INIEZIONI NEL TERRENO
RIPRISTINO DELLE STRUTTURE
SALVAGUARDIA DAI CEDIMENTI
POMPAGGIO DELL’ ACQUA DALL’ INTERNO
il pompaggio è un mezzo transitorio per ottenere l’agibilità dei volumi sotterranei sottoposti a infiltrazione
non variano le condizioni originarie che hanno causato le infiltrazioni;
non si hanno conseguenze definitive;
spreco economico se i tempi non vengono ottimizzati in maniera efficace.
VALUTAZIONE DEI COSTI

## Slide 7
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DIFESA PASSIVA -POSSIBILI INTERVENTI
POMPAGGIO DELL’ACQUA
SIGILLATURA GIUNTI E FESSURE
RIDUZIONE DELLA PERMEABILITA’
REALIZZAZIONE DI CAPPOTTI
INIEZIONI NEL TERRENO
RIPRISTINO DELLE STRUTTURE
SALVAGUARDIA DAI CEDIMENTI
SIGILLATURA DI GIUNTI E FESSURE
PRESENZA DI LESIONI SULLE SUPERFICI
LESIONI SUPERFICIALI
possono essere sufficienti sigillanti poliuretanici
LESIONI
DIFFUSE
ATTENZIONE ALLA PREPARAZIONE DEI MATERIALI DI SUPPORTO
impermeabilizzanti cementizi con penetrazione capillare

## Slide 8
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DIFESA PASSIVA -POSSIBILI INTERVENTI
POMPAGGIO DELL’ACQUA
SIGILLATURA GIUNTI E FESSURE
RIDUZIONE DELLA PERMEABILITA’
REALIZZAZIONE DI CAPPOTTI
INIEZIONI NEL TERRENO
RIPRISTINO DELLE STRUTTURE
SALVAGUARDIA DAI CEDIMENTI
SIGILLATURA DI GIUNTI E FESSURE
PRESENZA DI LESIONI SULLE SUPERFICI
Sigillatura ripresa di getto
Sigillatura fessura per venuta acque

## Slide 9
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DIFESA PASSIVA -POSSIBILI INTERVENTI
POMPAGGIO DELL’ACQUA
SIGILLATURA GIUNTI E FESSURE
RIDUZIONE DELLA PERMEABILITA’
REALIZZAZIONE DI CAPPOTTI
INIEZIONI NEL TERRENO
RIPRISTINO DELLE STRUTTURE
SALVAGUARDIA DAI CEDIMENTI
SIGILLATURA DI GIUNTI E FESSURE
PRESENZA DI GIUNTI STRUTTURALI
ATTENZIONE A NON IMPEDIRE LA MOBILITA’ RELATIVA DELLE DUE PARTI COSTRUTTIVE SEPARATE DAL GIUNTO
CHIUSURA DEL GIUNTO PER MEZZO DI STRISCIE IN GOMMA SINTETICA TIPO ‘’Hypalon’’ APPLICATE PER MEZZO DI MALTA EPOSSIDICA

## Slide 10
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DIFESA PASSIVA -POSSIBILI INTERVENTI
POMPAGGIO DELL’ACQUA
SIGILLATURA GIUNTI E FESSURE
RIDUZIONE DELLA PERMEABILITA’
REALIZZAZIONE DI CAPPOTTI
INIEZIONI NEL TERRENO
RIPRISTINO DELLE STRUTTURE
SALVAGUARDIA DAI CEDIMENTI
RIDUZIONE DELLA PERMEABILITA’
NECESSITA’ DI IMPERMEABILIZZAZIONE GENERALIZZATA
REALIZZAZIONE DI UNO STRATO DI GUNITE (malta cementizia spruzzata di apposita granulometria a elevato dosaggio di cemento)
EFFICACE CONTRASTO ALLA PRESSIONE DELLE ACQUE SENZA DOVER REALIZZARE SUCCESSIVI GETTI DI RIVESTIMENTO

## Slide 11
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DIFESA PASSIVA -POSSIBILI INTERVENTI
POMPAGGIO DELL’ACQUA
SIGILLATURA GIUNTI E FESSURE
RIDUZIONE DELLA PERMEABILITA’
REALIZZAZIONE DI CAPPOTTI
INIEZIONI NEL TERRENO
RIPRISTINO DELLE STRUTTURE
SALVAGUARDIA DAI CEDIMENTI
RIDUZIONE DELLA PERMEABILITA’
NECESSITA’ DI IMPERMEABILIZZAZIONE GENERALIZZATA
Applicazione di impermeabilizzazione
in gunite

## Slide 12
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DIFESA PASSIVA -POSSIBILI INTERVENTI
POMPAGGIO DELL’ACQUA
SIGILLATURA GIUNTI E FESSURE
RIDUZIONE DELLA PERMEABILITA’
REALIZZAZIONE DI CAPPOTTI
INIEZIONI NEL TERRENO
RIPRISTINO DELLE STRUTTURE
SALVAGUARDIA DAI CEDIMENTI
REALIZZAZIONE DI CAPPOTTI
CAPPOTTI ESTERNI
IMPEDIMENTO DELLA VENUTA DELL’ACQUA ATTRAVERSO LE PARETI LATERALI DI UN FABBRICATO
ESECUZIONE DI GETTI PERIMETRALI ESTERNI CON L’UTILIZZO DI SPECIALI MALTE ADDITIVATE
generalmente più efficaci delle realizzazione dall’interno;
necessità di scavare il terreno circostante;
difficoltà di realizzazione con presenza di fabbricati in prossimità;
necessità di protezione del fabbricato anche delle venute dal fondo.

## Slide 13
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DIFESA PASSIVA -POSSIBILI INTERVENTI
POMPAGGIO DELL’ACQUA
SIGILLATURA GIUNTI E FESSURE
RIDUZIONE DELLA PERMEABILITA’
REALIZZAZIONE DI CAPPOTTI
INIEZIONI NEL TERRENO
RIPRISTINO DELLE STRUTTURE
SALVAGUARDIA DAI CEDIMENTI
REALIZZAZIONE DI CAPPOTTI
CAPPOTTI INTERNI
ALTERNATIVA AI PRECEDENTI IN CASO NON SIA POSSIBILE LAVORARE ALL’ESTERNO
REALIZZAZIONE DI VERE E PROPRIE PARETI PERIMETRALI E DI FONDO
prevedere l’utilizzo di membrane impermeabili in polietilene in adesione al getto in calcestruzzo;
Frequente utilizzo di pannelli bentonitici tra il getto esistente e quello di nuova realizzazione;
necessità di protezione del fabbricato anche delle venute dal fondo;
in terreni con sensibile creep, prevedere realizzazione di strutture in c.a. sul fondo ancorata alle pareti.

## Slide 14
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DIFESA PASSIVA -POSSIBILI INTERVENTI
POMPAGGIO DELL’ACQUA
SIGILLATURA GIUNTI E FESSURE
RIDUZIONE DELLA PERMEABILITA’
REALIZZAZIONE DI CAPPOTTI
INIEZIONI NEL TERRENO
RIPRISTINO DELLE STRUTTURE
SALVAGUARDIA DAI CEDIMENTI
REALIZZAZIONE DI CAPPOTTI
Cappotto interno e soletta
Applicazione di telo bentonitico impermeabilizzante

## Slide 15
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DIFESA PASSIVA -POSSIBILI INTERVENTI
POMPAGGIO DELL’ACQUA
SIGILLATURA GIUNTI E FESSURE
RIDUZIONE DELLA PERMEABILITA’
REALIZZAZIONE DI CAPPOTTI
INIEZIONI NEL TERRENO
RIPRISTINO DELLE STRUTTURE
SALVAGUARDIA DAI CEDIMENTI
REALIZZAZIONE DI CAPPOTTI
Connettori metallici su soletta esistente
Getto soletta per la controspinta

## Slide 16
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DIFESA PASSIVA -POSSIBILI INTERVENTI
POMPAGGIO DELL’ACQUA
SIGILLATURA GIUNTI E FESSURE
RIDUZIONE DELLA PERMEABILITA’
REALIZZAZIONE DI CAPPOTTI
INIEZIONI NEL TERRENO
RIPRISTINO DELLE STRUTTURE
SALVAGUARDIA DAI CEDIMENTI
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENO MEDIANTE INIEZIONI
LE INIEZIONI PERMETTONO DI RIDURRE SENSIBILMENTE LA PERMEABILITA’ DEL TERRENO
il terreno deve essere sufficientemente permeabile per poter iniettare le malte cementizie;
le malte devono essere stabili e non inquinanti;
la scelta della malta deve essere effettuata sulla base della permeabilità del terreno;
tale intervento può essere accoppiato in maniera efficace alla realizzazione di cappotti.

## Slide 17
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DIFESA PASSIVA -POSSIBILI INTERVENTI
POMPAGGIO DELL’ACQUA
SIGILLATURA GIUNTI E FESSURE
RIDUZIONE DELLA PERMEABILITA’
REALIZZAZIONE DI CAPPOTTI
INIEZIONI NEL TERRENO
RIPRISTINO DELLE STRUTTURE
SALVAGUARDIA DAI CEDIMENTI
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENO MEDIANTE INIEZIONI
Iniezione di stabilizzanti nel terreno

## Slide 18
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DIFESA PASSIVA -POSSIBILI INTERVENTI
POMPAGGIO DELL’ACQUA
SIGILLATURA GIUNTI E FESSURE
RIDUZIONE DELLA PERMEABILITA’
REALIZZAZIONE DI CAPPOTTI
INIEZIONI NEL TERRENO
RIPRISTINO DELLE STRUTTURE
SALVAGUARDIA DAI CEDIMENTI
RIPRISTINO DELLE STRUTTURE
RIPRISTINO DI PORZIONI DI CALCESTRUZZO AMMALORATO O DEMOLITO PER PRELIEVO DI CAMPIONI
ZONE
LIMITATE
possono essere sufficienti sigillanti poliuretanici previa preparazione del supporto.
IN PRESENZA DI ZONE ESTESE DA RIPRISTINARE:
nuovi spessori adeguatamente armati per ripristino di caratteristiche meccaniche e impermeabilità;
i nuovi getti devono essere solidarizzati a quelli esistenti;
necessità di esperienza degli operatori per la buona riuscita.
INDIPENDENTEMENTE DALL’ESTENSIONE SI POSSONO UTILIZZARE:
vernici, lisciature additivate e inibitori alla corrosione delle barre

## Slide 19
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DIFESA PASSIVA -POSSIBILI INTERVENTI
POMPAGGIO DELL’ACQUA
SIGILLATURA GIUNTI E FESSURE
RIDUZIONE DELLA PERMEABILITA’
REALIZZAZIONE DI CAPPOTTI
INIEZIONI NEL TERRENO
RIPRISTINO DELLE STRUTTURE
SALVAGUARDIA DAI CEDIMENTI
RIPRISTINO DELLE STRUTTURE
Intervento esteso con nuovi spessori armati e resi collaboranti.
Intervento localizzato con iniezione di resine

## Slide 20
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DIFESA PASSIVA -POSSIBILI INTERVENTI
POMPAGGIO DELL’ACQUA
SIGILLATURA GIUNTI E FESSURE
RIDUZIONE DELLA PERMEABILITA’
REALIZZAZIONE DI CAPPOTTI
INIEZIONI NEL TERRENO
RIPRISTINO DELLE STRUTTURE
SALVAGUARDIA DAI CEDIMENTI
SALVAGUARDIA CONTRO I CEDIMENTI
DUE DIFFERENTI METODOLOGIE
REALIZZAZIONE DI MICROPALI:
tecnologia nota e di impiego diffuso;
possibilità di realizzare un setto praticamente continuo disponendo i tubi-forma affiancati.
TRATTAMENTI COLONNARI IN JET-GROUTING:
stabilizzazione del terreno con getti di miscela ad alta pressione;
non si inducono fenomeni di decompressione del terreno;
il consolidamento ha effetti che si estendono per un raggio maggiore di quello nominale del getto;
anche in questo caso si possono realizzare setti praticamente continui.

## Slide 21
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DIFESA PASSIVA -POSSIBILI INTERVENTI
POMPAGGIO DELL’ACQUA
SIGILLATURA GIUNTI E FESSURE
RIDUZIONE DELLA PERMEABILITA’
REALIZZAZIONE DI CAPPOTTI
INIEZIONI NEL TERRENO
RIPRISTINO DELLE STRUTTURE
SALVAGUARDIA DAI CEDIMENTI
SALVAGUARDIA CONTRO I CEDIMENTI
Tuboforma per realizzazione di micropalo
Modalità di inserimento del tuboforma

## Slide 22
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DIFESA PASSIVA -POSSIBILI INTERVENTI
POMPAGGIO DELL’ACQUA
SIGILLATURA GIUNTI E FESSURE
RIDUZIONE DELLA PERMEABILITA’
REALIZZAZIONE DI CAPPOTTI
INIEZIONI NEL TERRENO
RIPRISTINO DELLE STRUTTURE
SALVAGUARDIA DAI CEDIMENTI
SALVAGUARDIA CONTRO I CEDIMENTI
Modalità di realizzazione del jet-grouting
Trattamento colonnare in jet-grouting

## Slide 23
CASO STUDIO
RECUPERO DI PARCHEGGIO INTERRATO
Ing. Calogero Alongi (Milano 08/10/2002): ‘’I parcheggi interrati a Milano: gli ultimi dieci anni di esperienza in falda’’ [a cura di Volteco]
Situazione a inizio lavori:
20 cm d’acqua causati da un blackout che aveva fermato le idrovore per l’aggottamento.
INTERVENTI:
Rifodera, cappotto interno;
Realizzazione di platea.

## Slide 24
CASO STUDIO
RECUPERO DI PARCHEGGIO INTERRATO
Ing. Calogero Alongi (Milano 08/10/2002): ‘’I parcheggi interrati a Milano: gli ultimi dieci anni di esperienza in falda’’ [a cura di Volteco]
Schemi esemplificativi di interventi simili

## Slide 25
CASO STUDIO
RECUPERO DI PARCHEGGIO INTERRATO
Pompaggio dell’acqua effettuato per mezzo delle vasche di raccolta, pozzetti e pompe di sollevamento dell’impianto originario.
Posa dei pannelli a pavimento prima de getto della cappa di protezione
Ing. Calogero Alongi (Milano 08/10/2002): ‘’I parcheggi interrati a Milano: gli ultimi dieci anni di esperienza in falda’’ [a cura di Volteco]

## Slide 26
CASO STUDIO
RECUPERO DI PARCHEGGIO INTERRATO
Preparazione dei pilastri con pannelli bentonitici, giunti waterstop e boiacca impermeabile.
Armatura platea con ferri di ripresa per il muro verticale.
Ing. Calogero Alongi (Milano 08/10/2002): ‘’I parcheggi interrati a Milano: gli ultimi dieci anni di esperienza in falda’’ [a cura di Volteco]

## Slide 27
CASO STUDIO
RECUPERO DI PARCHEGGIO INTERRATO
Ferri di ripresa muro verticale con giunto waterstop
Situazione della rampa dopo il getto della platea e del muro di controspinta
Ing. Calogero Alongi (Milano 08/10/2002): ‘’I parcheggi interrati a Milano: gli ultimi dieci anni di esperienza in falda’’ [a cura di Volteco]

## Slide 28
CASO STUDIO
RECUPERO DI PARCHEGGIO INTERRATO
Utilizzo di pannelli in acciaio nel vano ascensore per l’impossibilità di realizzare un muro di controspinta
Utilizzo di paretina di 5 cm in malte fibrorinforzate nel vano scala
Ing. Calogero Alongi (Milano 08/10/2002): ‘’I parcheggi interrati a Milano: gli ultimi dieci anni di esperienza in falda’’ [a cura di Volteco]

## Slide 29
CASO STUDIO
RECUPERO DI PARCHEGGIO INTERRATO
Situazione a fine lavori
Ing. Calogero Alongi (Milano 08/10/2002): ‘’I parcheggi interrati a Milano: gli ultimi dieci anni di esperienza in falda’’ [a cura di Volteco]